Mal for avtale mellom kommune og leverandør/servisefirma

AVTALE MELLOM ”LEVERANDØR og/eller godkjent servisefirma” OG NN KOMMUNE

Avtalen gjelder

Tillatelse til bruk av NN minirenseanlegg for utslipp inntil 50 pe, godkjent iht. NS-EN-12566-3, med følgende oppnådde resultater:

| Fosfor | 1,0 mg / L |
| --- | --- |
| Organisk stoff (BOF5) | 25 mg / L |

Bakgrunn for bruk av minirenseanlegg i kommunen

Store deler av spredt bebyggelse i NN kommune har vanskelige grunnforhold med tanke på bruk av infiltrasjonsanlegg. Grunnen består av mye fjell og leire. Avstanden til vassdragene er ofte korte. Deler av vassdragene er til dels utsatt for stor tilførsel av næringsstoffer og har dårlig – meget dårlig vannkvalitet, dvs. klasse 4-5 i henhold til SFT`s klassifiseringssystem.

I tillegg til de naturgitte forholdene ligger mange av boligene med egne brønner og separate avløpsanlegg i innbyrdes kort avstand.

Kommunens roller

- Byggesaksavdelingen v/ teknisk miljø som er forurensingsmyndighet som behandler utslippstillatelser, oppfølging med leverandører, anlegg, årsrapporter og følge opp tiltak mot resipient.

- Kommunalteknisk v/ avgiftskontoret har ansvar for oppfølging av den kommunale tømmeordningen, denne er satt bort til privat foretak som for tiden er foretaket NN.

NN kommune anser følgende avtalepunkter som nødvendige for tillatelse til bruk av godkjent NN minirenseanlegg for utslipp inntil 50pe:

- Det kreves serviceavtale mellom anleggseier og ”Leverandør eller et godkjent servisefirma” før anlegget tillates igangsatt. Denne serviceavtalen trenger ikke tinglyses på eiendommen, da den er slik utformet at den forsetter med ny eier.

- Gjennom serviceavtalen forplikter ”Leverandør/servisefirma” seg til at installerte minirenseanlegg til enhver tid får det vedlikehold og slamtømming (forutsatt at slamtømming er en del av serviceavtalen) som er nødvendig for å opprettholde en kontinuerlig og akseptabel renseeffekt som tilfredsstiller kravene i forskriften ”Lokal forskrift om utslipp til Vansjø- og Hobølvassdraget (Morsa) fra mindre avløpsanlegg i NN kommune”, datert NN.

- Alle anlegg tilknyttet bolig som krever tømming av våtslam inngår i den kommunale tømmeordningen for slam. Tømmeintervall fastsettes kommunen i samråd med ”Leverandør/servisefirma” og tømmefirma. Dersom det skulle bli aktuelt med hytteanlegg i NN kommune må det vurderes særskilt om det skal inngå i den kommunale tømmeordningen, da disse anleggene normalt har en lavere tømmehyppighet.

- Byggesaksavdelingen v/ teknisk miljø i NN kommune, og kommunens slamtømmefirma, skal varsles når anlegget settes i drift, med anbefalt tømmehyppighet. Varselet skal (i tillegg til informasjon om anleggstypen) inneholde navn, adresse, gårds- og bruksnummer og dato for oppstarting. Foretaket som monterer anlegget skal snarest innsende sluttdokumentasjon når tiltaket er ferdigstilt (jf. plan- og bygningsloven).

- ”Leverandør/servisefirma” skal hvert år sende årsrapport med oversikt over samtlige utførte servicer og tømming av slam. Årsrapporten skal inneholde følgende opplysninger:

- Gårds- og bruksnummer for eiendommene

- Navn og adresse på anleggseier

- Data for service og tømming

- Rubrikk for om anlegget har fungert etter spesifikasjonene

- Merknad for eventuelle feil som er rettet opp

- Kopi av ekstraordinære servicerapporter

- Det skal ved hvert servicebesøk legges igjen kopi av undertegnet servicerapport til anleggseier.

- Dersom kommunen ved kontroll finner feil, skal byggesaksavdelingen v/ teknisk miljø straks få utlevert alle aktuelle servicerapporter. Det forutsettes at påviste feil straks rettes av ”Leverandør/servisefirma”.

- ”Leverandør/servisefirma” garanterer for avtaleforpliktelser, opplæring av nytt personell osv. dersom virksomheten overføres til andre.

”Leverandør/servisefirma” forplikter seg til å utføres service i ytterligere tre måneder etter at anleggseier har unnlatt å betale sin serviceavgift. NN kommune vil på sin side i slike saker foreta nødvendig oppfølging ved saksbehandling og pålegg etter forurensningsloven og tilhørende forskrifter.

- Servicemann fra ”Leverandør/servisefirma” i NN kommune bør også ha noe fagkunnskaper vedr. separate avløpsløsninger. Dette fordi årsaken til problemer med driften av minirenseanlegg også kan ligge ute i delen av avløpsanlegget som bortleder/etterbehandler avløpsvannet.

- Avtalen revurderes etter behov.

Dato:							Dato:

-----------------------------				------------------------------

For NN kommune					For ”Leverandør/servisefirma”